PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO, ILUMINACIÓN  Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA EQUIPAR LA FUTURA SALA DE ENSAYOS SITA EN LAS INMEDIACIONES DE LA LONJA MUNICIPAL

INDICE:

1.- Objeto del contrato

2.- Definición y composición

2.1.- Especificaciones técnicas de equipos de sonido

2.2.- Especificaciones técnicas de equipos de iluminación espectacular

2.3.- Especificaciones técnicas de equipos auxiliares

3.- Documentación

4.- Plan de pruebas

5.- Garantía

6.- Mejoras

# 1.- OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto de este pliego de Prescripciones Técnicas la adquisición e instalación de equipos de sonido e iluminación espectacular para dotar del equipamiento necesario a la futura sala de ensayos municipal ubicada en los aledaños de la Lonja.

# 2.- DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN

## Equipos de sonido:

Se incluye en esta categoría los todos los equipos destinados a la captación, tratamiento y amplificación de sonido, como son:

- Subwofers

- Inyectores de señal de línea no balanceadas de alta resistencia

- Micrófonos

- Altavoces

- Procesadores de señal

- Ecualizadores

- Etapas de potencia

- Mesas de mezclas

## Equipos para iluminación espectacular

Se incluye en esta categoría los todos los equipos destinados a la iluminación:

- Dimmers

- Focos tipo DMX con movimiento

- Focos fijos tipo PAR

- Barras para fijación de focos

- Mesa de luces

## Equipos auxiliares

Se incluye en esta categoría los elementos auxiliares como andamiajes para escenario, plataformas auxiliares, sistemas de elevación, etc.

- Andamiajes de escenario

- Tarimas auxiliares

- Motores para elevación de barras de luces

- Máquina de humo

- Telón

# 2.1.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS DE SONIDO

Los equipos deberán contar al menos, con las siguientes prestaciones:

2.1.1.- MICROFONOS DE BAJOS: Unidades: 1

- Tipo: Cardiodid Dynamic

- Respuesta de Frecuencias: 30 Hz – 15 Hz

- Máx. SPL: 144 dB

- Materiales: Aluminio negro a plata anodizado

2.1.2.- MICROFONOS PARA BATERIAS: 6 y 6 pies.

-    Respuesta de Fecuencias:  40 – 18.000 Hz

- Tipo: Cardiodid Dynamic

- Impedancia nominal 1 kHz: 350 Ohm.

- Impedancia terminal mínima: 1 kOhm.

- Peso máx: 60 gr.

- Medidas máx: diámetro 33; longitud 59 mm.

- Soportará sin distorsiones la máxima presión acústica (160 dB).

2.1.3.- MICROFONOS DE VOCES: Unidades: 4 y 4 pies.

- Tipo: Dinámico (moving coil).

- Respuesta de frecuencias: 50-15.000 Hz.

- Sensibilidad a 1.000 Hz: -54,5 dBV/Pa (1,85 mV)

- Impedancia: 150 Ohm.

- Conector: tres pines tipo XLR macho.

- Peso: 298 gr.

2.1.4.- INYECTORES DE SEÑAL TIPO D.I.: Unidades: 5

- Rango de frecuencias: 10-93 kHz.

- Ruido: -102 dBu.

- Factor de distorsión no lineal: <0,005% (1kHz, 0dBu in)

- Resistencia entrada > 250 kOh

- Entrada: ¼” jack; XLR no balanceada.

- Salida: XLR balanceada

- Nivel de entrada máximo: +10/+30/+50 dBu.

- Alimentación fantasma: 18 V CC bis 48 V CC

- Medidas: 150x130x60 mm.

- Peso: 650 gr.

2.1.5.- MESA DE MEZCLAS: Unidades: 1

- Número de preamplificadores mic/line: 32.

- Salidas tipo XLR: 16.

- Interface MIDI

2.1.6.- MESA DE MEZCLAS COMPUTERIZADA: Unidades: 1

- Número de faders: 20; motorizados de 100 mm.

- Pantalla: a color 800x600; Touchscreen.

- Interface MIDI

- Funciones de monitor: PFL/AFL seleccionable, herramientas PAFL,.

- Software: ILIVE software editor basado en JAVA, controlable via TCP/IP

- Salidas XLR: 16

- Entradas: 8 (4 TRS, 2 RCA, 1 spdif).

- Salidas: 10 (4 TRS, 2 RCA, 1 spdif, monitor).

2.1.7.- COLUMNAS DE SONIDO:

Formadas por un total de 8 altavoces de medios-agudos y 4 subwoofers en dos columnas de 4 altavoces y dos subwoofers cada una de ellas.

- MEDIOS-AGUDOS: Unidades: 8

- 8” Neodimio y 2x1” Neodimio.

- Respuesta de frecuencias: 70-19 kHz.

- Potencia LF Contínua/Pico: 500/1000 W;

- Potencia HF Contínua/Pico: 150/300 W;

- Mínima frecuencia de Crossover: 1,6 kHz.

- SPL 1w/1m: 93 dB

- Impedancia: 16 Ohm.

- Dimensiones: 740x247x467 mm.

- Peso: 27,5 Kgr.

- SUBWOOFERS: Unidades: 4

- 2X15”

- Respuesta de frecuencias: 34-150 Hz.

- Potencia LF Contínua/Pico: 1200/2400 W;

- SPL 1w/1m: 100 dB

- Impedancia: 4 Ohm.

- Dimensiones: 740x506x705 mm.

- Peso: 81,5 Kgr.

2.1.8.- ETAPAS DE POTENCIA: Unidades: 6

- THD: <0,05%

- Sensibilidad: 2,6/1,3/0,6 V.

- Respuesta de frecuencias: 20 Hz.- 20 kHz.

- Potencia 4 Ohm.: 2x575 W;

- Potencia 8 Ohm.: 2x325 W;

- Relación señal/ruido: 112 dB.

- Fusibles: 4 A.

- Dimensiones: 430x88,9x310 mm.

- Peso: 8 Kgr.

2.1.9.- PROCESADOR DIGITAL DE SEÑAL: Unidades: 1

- Tipo: 6 canales, 32 bit DSP, 25 bit AD/DA

- Entradas: 2 canales analógicos/digitales.

- Salidas: 6 canales.

- Ecualizador de 5 bandas.

- Respuesta de frecuencias: 20 Hz - 20kHz.

- Programable por software, incluyendo 24 pre-programaciones.

- Control remoto: USB ó RS 485.

- Display retroiluminado de 2x16 caracteres.

- Peso: 1,2 Kgr.

2.1.10.- ECUALIZADOR DIGITAL:  Unidades: 3

- Entradas balanceadas electrónicamente tipo XLR.

- Impedancia entradas: 22 kOhm. a 1 Hz.

- Salidas balanceadas electrónicamente tipo XLR.

- Impedancia salidas: 100 kOhm. a 1 Hz.

- Ecualizador de 31 bandas.

- Respuesta de frecuencias: 10 Hz - 35kHz.

- Programable por software, incluyendo 99 pre-programaciones de ususario.

- Procesador digital: Convertidor de 24 bits Delta-Sigma.

- Display retroiluminado.

- Interface MIDI: jacks de 5 pines.

- Peso: 1,2 Kgr.

2.1.11.- MONITORES: Unidades: 6

- Tipo: Activos de dos vías.

- LF 12” Neodimio y LH 1,4” Neodimio.

- Respuesta de frecuencias: 55 Hz - 19 kHz.

- Potencia RMS: 500 (1%THD).

- SPL 1w/1m: 99 dB

- Frecuencia de crossover: 1,6 kHz.

- Impedancia: 16 Ohm.

- Dimensiones: 390x620x368 mm.

- Peso: 24 Kgr.

# 2.2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS PARA ILUMINACIÓN ESPECTACULAR:

2.2.1.- CAJA FOCOS TIPO PAR 64: Unidades: 24

- Acabado: Aluminio Pulido

- Potencia: 1000 W.

2.2.2.- FOCOS CON MOVIMIENTO: Unidades: 8

- Potencia lámpara: 575 W.

- Efectos estroboscópicos (1-7 flashes por segundo).

- Rueda de color con blanco y al menos 11 colores incluso con velocidad variable.

- Control DMX 12 o 14 canales incluso control DMX de encendido/apagado

- Lentes zoom con 18º de apertura

- Angulo normal de luz 14º

- Movimiento 570º; pan 270º

- Dimensiones máx: 412x335x580 mm.

- Peso máx: 29 Kg

2.2.3.- MODULO DIMMER DIGITAL: Unidades: 1

- Consumo: 3x40A. (3f+N+T)

- 12 canales de 10 A. DMX 512; 0-10V.

- Display LCD

- Indicadores de voltaje trifásicos.

- Modo Master-Salve

- 2 curvas Dimmer diferentes.

- Modos Dimmer y Switchmode por cada canal en separado

- Potencia de salida controlable para cada canal

2.2.4.- MESA DE LUCES: Unidades: 1

- 512 canales DMX.

- 16 luces móviles con un máximo de 25 canales por unidad.

- 48 canales PAR

- Pantalla LCD con touchscreen.

- 3 potenciómetros auxiliares.

- 18 teclas de acceso directo.

- 24 teclas parta selección de cues, máx 124 cues.

- 4 faders para acceso directo a PAR.

- 3 masterfaders

- 32 grupos de brillo en total.

- DMX out: 2 hembras de 5 pines.

- DMX in: 1 hembra de 5 pines.

- Conector RS232

- Conector USB para actualizaciones de software y programaciones.

- Alimentación: 230 V.

# 2.3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS MECÁNICOS AUXILIARES:

2.3.1.- MOTOR PARA ESTRUCTURA DE LUCES: Unidades: 4

- Potencia: 0,75 Kw.

- Velocidad: 4 metros/minuto.

- Peso: 27 Kg..

- Dimensiones: 440x257x145 mm.

2.3.2.- ESTRUCTURA DE LUCES: Unidades: 10

- Material: Aluminio

- Sistema de conexión de 4 puntos.

- Peso: 16 Kg..

- Dimensiones: 29 cm x 3 mtrs.

- Piezas de esquina a 90º: Unidades: 4

2.3.3.- BARRAS DE LUCES: Unidades: 4

- Material: Tubo redondo de aluminio

- Longitud: 2 metros.

- Conectores de 16 pines: 2.

- Conectores Schuko: 6.

- Diámetro: 50 mm.

2.3.4.- CABLES DE CONEXIÓN PARA BARRAS DE LUCES (16 pines): Unidades: 4

- Longitud: 15 mtrs.

- Dimensiones: 15x2,5 mm.

2.3.5.- MESA PARA BATERIA: Unidades: 2

- Altura variable: 20, 40, 60, 80 y 100 cm.

- Carga máxima: 750 Kg/m2.

- Tablero: MDF de 22 mm.

- Dimensiones: 200x100 cm.

- Peso máximo: 64 Kgr.

4.3.6.- TELÓN ESCENARIO: Unidades: 1

- Dimensiones: 6x3 mtrs.

- Material: Algodón con tratamiento retardante de la llama según DIN 4102 B1

- Peso: 300 gr/m2.

- Dimensiones: 200x100 cm.

- Peso máximo: 64 Kgr.

2.3.7.- MÁQUINA DE HUMO: Unidades: 1

- Salida continua.

- 200 m3/min. De emisisón de niebla.

- Tiempo de calentamiento: 8 minutos.

- Capacidad de liquido: 1 litro..

- Estructura: Acero y Aluminio.

- Control remoto.

- Dimensiones: 409x165x186 mm.

- Peso: 9,9 Kgr.

2.3.8.- CABLES: Unidades: (30 de micro) , 10 de DMX y 4 de corriente.

- Todos del tipo libre de oxígeno.

- Aislamiento: Micrófonos tipo PE, de señal tipo FPE, y de altavoces de PVC.

- Sección de conductores: para micrófonos 0,22 mm2; para señal 0,14 mm2; para altavoces 3 mm2.

# 3.- DOCUMENTACIÓN:

Documentación para los equipos de sonido y luces

1. Manuales técnicos de los equipos, que contendrán la siguiente información:

Descripción general de los equipos, indicando con detalle las dimensiones, peso, características técnicas, eléctricas y mecánicas.

Descripción general de la composición del equipo, con detalle de los elementos, circuitos y módulos principales, con los esquemáticos completos y descripción de la interacción entre los diversos bloques.

Relación de todos los componentes con indicación de código y referencia del fabricante, necesarios para posteriores peticiones de repuestos.

Manual de instalación de los equipos, con instrucciones sobre los procedimientos recomendados de montaje y conexionado, para las diferentes configuraciones posibles.

2. Manuales de instrucciones.

Manual de usuario: Manuales de instrucciones de utilización de los equipos a nivel de

usuario.

Guías abreviadas de usuario, con las instrucciones y funciones más frecuentes, en castellano.

Documentación para los accesorios

1. Manuales técnicos de los equipos, que contendrán la siguiente información:

Descripción general de los equipos, indicando con detalle las características técnicas,

mecánicas, eléctricas, de instalación y de conexionado.

Relación de todos los componentes de los equipos con indicación de su situación, código y referencia del fabricante, necesarios para posteriores peticiones de repuestos.

2. Manuales de instrucciones.

Manual de usuario: Manuales de instrucciones de utilización de los equipos a nivel de

usuario.

En el caso de baterías y cargadores de baterías, se pondrá especial énfasis en los procedimientos recomendados para optimizar el rendimiento y vida de los acumuladores.

# 4.- PLAN DE PRUEBAS:

Con posterioridad a la firma del contrato, el suministrador propondrá unos procedimientos de pruebas al Ayuntamiento de Cieza, el cual podrá aceptar ó proponer modificaciones, hasta alcanzar el pleno acuerdo de ambas partes.

El objetivo de estas pruebas será la verificación de que los equipos objeto del contrato

cumplen los requisitos técnicos del presente pliego, y garantizar su correcto funcionamiento.

Estas pruebas serán realizadas, siguiendo el procedimiento acordado, por los representantes del Ayuntamiento de Cieza en presencia de un representante del suministrador y deberán ser aceptadas individualmente por ambas partes.

El Ayuntamiento de Cieza comprobará que los equipos, accesorios y soluciones propuestas sean las adecuadas.

Pruebas de funcionamiento de los equipos

El licitador incluirá en la oferta el protocolo de pruebas completo a realizar para la aceptación de sus equipos (incluidos los accesorios).

# 5.- GARANTIA

El licitador especificará el periodo de garantía de los equipos, que como mínimo será de un año.

La garantía comprenderá la reposición de materiales defectuosos o inadecuados, la mano de obra y gastos necesarios para efectuar tal reposición o para corregir los defectos que se observen en el equipamiento y la indemnización de los daños que por razones de los defectos mencionados pudieran producirse.

Durante el período de garantía el contratista se comprometerá, sin coste alguno para el Ayuntamiento de Cieza, a incorporar en el software de los equipos digitales de audio e iluminación cualquier nueva funcionalidad o actualización de las existentes que el contratista tenga disponible en su catálogo comercial.

Asimismo, el contratista garantizará la existencia y provisión de las actualizaciones de

software necesarias.

El contratista se comprometerá a garantizar la existencia de repuestos para los equipos durante un plazo no inferior a siete (7) años desde la fecha de aceptación de los mismos.

# 6.- MEJORAS

1.- Ampliación del periodo de garantía de los equipos.

2.- Ampliación del plazo para la incorporación en el software de los equipos, sin coste, de cualquier nueva funcionalidad o actualización de las existentes que el contratista tenga disponible en su catálogo comercial hasta un plazo máximo de 5 años.

3.- Propuesta de curso de formación sobre el uso de los equipos ofertados, indicando los objetivos del curso, duración y temario.